Мониторинг производственной и инвестиционной программ в сфере водоснабжения

за  III квартал 2010 года.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Объем реализации товаров и услуг |  |  |
| 1. | Объем холодной воды, отпущенной всем потребителям | тыс. м3. | 2354 |
| 2. | в т.ч. населению | тыс. м3. | 1435,21 |
|  | II. Качество производимых услуг |  |  |
| 3. | Фактическое количество проб на системах водоснабжения (фактическое количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети) | единиц | 581 |
| 4. | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (нормативное количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ.) | единиц | 560 |
| 5. | Наличие контроля качества товаров и услуг (отношение фактического количества проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения к нормативному) | % | 103,75 |
| 6. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб) | % | 100 |
| 7. | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час/день | 24 |
|  | III. Надежность снабжения потребителей услугами |  |  |
| 8. | Протяженность водопроводной сети | км. | 287,8 |
| 9. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения) | единиц | 20 |
| 10. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей) | ед./км | 0,069 |
| 11. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование водозаборов) | % | 56,2 |
| 12. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование очистки воды) | % | 17,2 |
| 13. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование транспортировки воды) | % | 67,1 |
| 14. | Индекс замены оборудования (оборудование водозаборов) | % | 0,813 |
| 15. | Количество замененного оборудования водозаборов (количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде) | единиц | 1 |
| 16. | Общее количество установленного оборудования водозаборов (количество оборудования, установленного на предприятии). | единиц | 123 |
| 17. | Индекс замены оборудования (оборудование очистки воды) | % | 0 |
| 18. | Количество замененного оборудования очистки воды (количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде) | единиц | 0 |
| 19. | Общее количество установленного оборудования очистки воды (количество оборудования, установленного на предприятии). | единиц | 8 |
| 20. | Индекс замены оборудования (оборудование транспортировки воды) | % | 0,05 |
| 21. | Количество замененного оборудования транспортировки воды (количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде) | км. | 0,143 |
| 22. | Общее количество установленного оборудования транспортировки воды (количество оборудования, установленного на предприятии). | км. | 287,8 |
| 23. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 0,143 |
| 24. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети) | % | 0,05 |
|  | IY. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 25. | Уровень загрузки производственных мощностей (оборудование водозаборов) | % | 82,25 |
| 26. | Фактическая производительность оборудования водозаборов (определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут). | тыс. м3 | 32,9 |
| 27. | Установленная производительность оборудования водозаборов (установленная производственная мощность всего имеющегося в организации оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут) | тыс. м3 | 40 |
| 28. | Уровень загрузки производственных мощностей (оборудование очистки воды) | % | 82,25 |
| 29. | Фактическая производительность оборудования очистки воды (определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут). | тыс. м3 | 32,9 |
| 30. | Установленная производительность оборудования очистки воды (установленная производственная мощность всего имеющегося в организации оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут) | тыс. м3 | 40 |
| 31. | Уровень загрузки производственных мощностей (оборудование транспортировки воды) | % | 83,947 |
| 32. | Фактическая производительность оборудования транспортировки воды (определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут). | тыс. м3 | 31,9 |
| 33. | Установленная производительность оборудования транспортировки воды (установленная производственная мощность всего имеющегося в организации оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут) | тыс. м3 | 38 |
| 34. | Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (количество реализованной воды по показаниям приборов учета) | тыс.м3. | 1259,7 |
| 35. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (оборудование водозаборов, оборудование очистки воды, оборудование транспортировки воды) | % | 53,513 |
| 36. | Общий объем холодной воды, отпущенной всем потребителям | тыс.м3. | 2354,0 |
|  | Y. Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |
| 37. | Численность населения муниципального образования (зарегистрированных) | чел. | 98069 |
| 38. | Численность населения, получающего коммунальные услуги (численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения) | чел. | 96428 |
| 39. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 98,327 |
| 40. | Протяженность построенных сетей | км. | 0 |
| 41 | Индекс нового строительства | Ед. | 0 |
|  | YI. Эффективность деятельности |  |  |
| 42. | Объем начисленных средств за товары и услуги организации (сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за услуги организации) без НДС | тыс.руб | 26962,7 |
| 43. | Объем средств, собранных за товары и услуги организации (сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за услуги водоснабжения) без НДС | тыс.руб. | 33182,8 |
| 44. | Уровень сбора платежей (отношение объема средств, собранных за услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств) | % | 123,069 |
| 45. | Расход электрической энергии на производство воды (количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства воды) | тыс. кВтч. | 3367,8 |
| 46. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) (отношение расходов электрической энергии на производство воды к объему производства воды). | кВтч/м3. | 1,113 |
| 47. | Расход электрической энергии на транспортировку воды (количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки воды) | тыс. кВтч. | 705,7 |
| 48. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) (отношение расходов электрической энергии на транспортировку воды к объему транспортировки воды). | кВтч/м3. | 0,241 |
| 49. | Численность персонала (численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды) | чел. | 75 |
| 50. | Объем холодной воды, отпущенной всем потребителям | тыс. м3. | 2354 |
| 51. | Производительность труда (отношение объема реализации услуг к численности персонала) | м3./чел. | 31,387 |
| 52. | Количество дней в отчетном периоде | дней | 92 |
| 53. | Объем дебиторской задолженности | тыс.руб. | 43983,4 |