СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ.

Требования пожарной безопасности для предприятий, организаций, объектов и жилого сектора установлены Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, независимо от их форм собственности, частными предпринимателями и гражданами.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие или не выполняющие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Работники организаций, а также граждане должны соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

Основными причинами пожаров в жилом секторе являются:

- неосторожное обращение с огнем, в том числе: неосторожность при курении и детская шалость;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей, газовых колонок.

Требования пожарной безопасности к территории:

- территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;

- противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов и строительства других сооружений;

- дороги, проезды и  подъезды к зданиям и сооружениям должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, зимой очищаться от снега и льда;

- разведение костров, сжигание отходов и тары  разрешается на расстоянии не ближе 50 метров до зданий и сооружений в специально отведенных местах и под контролем обслуживающего персонала;

- на территории жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- территория населенных пунктов,  расположенных в массивах хвойных лесов, должны иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 3 метров;

- на территории населенных пунктов и организаций не допускается устраивать свалки горючих отходов.

Требования к зданиям и сооружениям:

- в квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий и т.д. запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения;

- в индивидуальных жилых домах, квартирах, жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 литров ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре;

- не допускается хранение баллонов с горючими газами  в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых   комнатах,  а  также   на  кухнях,  на  путях  эвакуации,  в  цокольных  этажах, подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

- газовые баллоны должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входа в здание;

- запрещается проверка герметичности соединений газового баллона с газовым прибором при помощи источника открытого пламени;

- в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» №69 – ФЗ от 21 декабря 1994 года, граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь;

- рекомендуется возле каждого частного жилого дома устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель и иной противопожарный инвентарь, а также приставную лестницу.

Требования к электроустановкам:

- проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике;

- не допускается  прокладка и  эксплуатация  воздушных линий  электропередачи  (в том числе временных  и  проложенных  кабелем)  над  горючими  кровлями,  навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;

Запрещается:

- использовать    приемники    электрической    энергии    (электроприемники)    в    условиях, несоответствующих   требованиям   инструкций   организаций   -   изготовителей или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару,  а также  эксплуатировать  электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться    поврежденными    розетками,    рубильниками,    другими    электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять    нестандартные    (самодельные)    электронагревательные    приборы,    использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Требования к печному отоплению:

- перед  началом  отопительного  сезона  печи,  котельные,  теплогенераторные  и  калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы;

- неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются;

- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций потолка и стен, а также на полу под дверцей топки печи должен быть прибит предтопочный (металлический) лист размером не менее 50x70 сантиметров;

- очищать дымоходы   и  печи  от  сажи  необходимо  перед  началом,  а также  в течение  всего отопительного сезона не реже;

- одного раза в три месяца для отопительных печей;

- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;

- не допускается установка металлических печей, не отвечающих требованиям правил пожарной безопасности;

- на чердаках все дымовые трубы должны быть поштукатурены и побелены;

- не допускается устройство на чердаках горизонтальных участков дымоходов.

Запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

На успешное тушение пожара и спасение людей, находящихся в горящем здании влияют следующие основные факторы:

- своевременное обнаружение пожара;

- незамедлительное сообщение о возникновении пожара  по телефону «01»,  назвать свою фамилию, указать точный адрес пожара, пути проезда, что горит;

- принятие меры по спасению и эвакуации людей, тушению пожара, защиты соседних строений, путем использования первичных средств тушения пожара, эвакуации людей, имущества и материальных ценностей;

- тушение пожара на начальной стадии силами добровольных пожарных дружин и населением;

- в случае невозможности проникнуть в горящее помещение из-за опасных факторов пожара для подачи огнетушащих средств,  необходимо принять меры по ограничению доступа кислорода в зону горения и ограничению распространения огня на соседние помещения;

- организация встречи подразделений пожарной охраны и указание кратчайшие пути проезда к месту пожара;

- удовлетворительное состояние дорог и подъездных путей;

- своевременное прибытие подразделений пожарной охраны;

- обеспеченность населенных пунктов нормативным противопожарным водоснабжением (пожарные резервуары, пожарные гидранты и гидрант - колонки), оборудованные приспособлениями для забора воды пожарной техникой, водонапорные башни, пожарные пирсы на естественных водоемах.